| DIRECCIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
| --- |
| ORDEN DE INGENIERÍA |
| 1. No. |  | 2. FECHA: | 10- Ene-2014 | 3. HOJA No. 1 de 10 |
| 4. CLIENTE: |  | 5. SOLICITADO POR: | SECCION COMUNICACIONES |
|  |  | FECHA: | 14/01/2014 |
| 6. AVIÓN: | UAV-GAVILÁN | 7. MATRÍCULA: |  |
| 8. No. VARIABLE : | N/A | 9. No. SERIE: | N/A |
| 10. NÚMERO DE HORAS: N/A |  | 11. NÚMERO DE CICLOS: | N/A |
| 12. MM OHM SRM CPM | REFERENCIA: | ATA: N/A | CAPÍTULO: N/A |
| AD SB CPCP SSID | PAGINAS | FIGURA No. N/A | FIGURA No. N/A |
| DETALLES DE LA ORDEN DE INGENIERÍA: ARMADO DE LA ESTACIÓN GMT |
| 14. PASOS A SEGUIRSE EN LA ORDEN DE INGENIERÍA |  |
| PASOS A CUMPLIR | RESPONSABLE |
|  | MECÁNICO | INSPECTOR |
| 1.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR | ------------- | -------------- |
| Destornillador estrella de 2.4mm Destornillador plano de 2.4mm Multímetro. Ventilador de 110VAC. Hexagonal |  |  |
| 2. OBSERVACIONES GENERALES | ------------- | -------------- |
| 2.1 Limpiar el área de trabajo para que se encuentre libre de elementos extraños a las operaciones de vuelo. |  |  |
| 3.- PROCEDIMIENTO | ------------- | -------------- |
| Movilizar cuidadosamente hasta el lugar donde se la vaya a instalar la mesa móvil de la estación terrena sistema EnerLinks y la caja de transporte y protección del sistema de antena de tierra EAS, |  |  |
| Luego de haber colocada la mesa en su lugar presionar los seguros de las ruedas de la mesa móvil de la estación terrena EnerLinks. |  |  |
| Instalar el trípode de la antena a una distancia máxima de 3 metros de separación de la mesa móvil. |  |  |
| Colocar la caja de transporte y protección del sistema EAS cerca del trípode y levantando los seguros abrirla como se indica en la Figura Nº 1. |  |  |
| Verificar que se encuentre el dipolo de la antena parabólica y la estructura completa del sistema EAS con el plato de la antena parabólica. Éstos elementos se muestran en la Figura Nº 2. |  |  |
| Sujetar la estructura del sistema EAS con las manos y sacar cuidadosamente de la caja de transporte y protección del sistema EAS. |  |  |
| Insertar y asegurar la estructura que contiene las antenas parabólica y omnidireccional (Sistema EAS) en el trípode según el manual EnerLinksTM III Antena Station User’s Guide Document Number: 1090942 Rev-002. |  |  |
| Desenrollar el rollo de cables de RF, control y energía EAS-GMT ubicados en la mesa móvil hasta llegar a la estructura del sistema EAS. |  |  |
| Insertar los conectores de los cables de RF, control y energía EAS-GMT en la estructura del sistema EAS según las etiquetas colocadas en los conectores y los cables como se muestra en la Figura Nº 3. |  |  |
| Aflojar el tornillo de sujeción de la tapa de protección de equipos del sistema EAS, y abrir la tapa, mostrados en la Figura Nº 4. |  |  |
| Sacar el dipolo de la antena parabólica de la caja de transporte y protección del sistema EAS e Insertar en el agujero que existe en el medio de la antena y asegurar el dipolo ajustando los tornillos de sujeción del dipolo de la antena parabólica. |  |  |
| Cerrar la tapa de protección de equipos del sistema EAS y ajustar el tornillo de sujeción de la tapa. |  |  |
| Aflojar los tornillos de la base que sostiene la antena omnidireccional y retirar la base, girar la base colocando la antena omnidireccional hacia arriba, y ajustar los tornillos como se muestra en la Figura Nº 5. |  |  |
| Retirar la caja de transporte y protección del sistema EAS colocando en un lugar que no interfiera con las operaciones del UAV. |  |  |
| Nivelar y elevar el trípode que sostiene el sistema EAS. |  |  |
| Colocar la GMT sobre la mesa móvil y dentro del cobertor de la GMT según se muestra en la Figura Nº 6. |  |  |
| Desenrollar el rollo de cable de datos del sistema EnerLinks hasta que el extremo que contienen los conectores militares de 10 posiciones lleguen a la caja de distribución de datos del sistema EnerLinks ubicada en la esquina inferior izquierda de la estación EMCT. |  |  |
| Insertar los conectores militares de 10 posiciones y el conector BNC hembra en sus respectivos lugares siguiendo las etiquetas colocadas en la caja de distribución de datos y los cables, según se muestra en la Figura Nº 8. |  |  |
| Desenrollar el rollo de cable de energía de 110VAC y conectar en una toma de 110VAC dentro de la estación terrena EMCT. |  |  |
| Verificar que los conectores DB9 de comunicación serial RS232 se encuentren conectados en los conversores RS232-422, además verificar que se encuentre conectado al Switch Magnum S14P el conector RJ45 que sale del cable PRIMARY DATA/CONTROL de la estación GMT mostrados en la Figura Nº 10. |  |  |
| Liberar los cables de datos del extremo del rollo de cable que queda en la mesa móvil y proceder a conectar los cables que contiene las borneras de 5 posiciones en los conversores RS232-422 según las etiquetas que se encuentran integradas tanto en los conversores como en los cables, indicados en la Figura Nº 9. |  |  |
| Conectar el conector BNC macho en la salida de video análogo de la estación GMT según se muestra en la Figura Nº 11. |  |  |
| Conectar el conector RJ45 del rollo de cable de datos en el Switch Magnum S14P de 4 puertos. |  |  |
| En la GMT insertar los conectores SMA en la sección de conexión de RF correspondientes a la banda C según las etiquetas indicadas en los cables y en la estación GMT, según se muestra en la Figura Nº 11. |  |  |
| Insertar en la GMT los conectores: conector militar 801-007-16NF6-4SA correspondiente al voltaje de la GMT 28VDC. Conector Primary Data/Control 801-008-16NF16_55PA correspondiente a las señales de comunicación. Y conector Auxiliary Data/Audio 801-008-16NF16-55PB que pertenece a las señales de control del sistema EAS. |  |  |
| Verificar que tanto el cable de voltaje de la estación GMT como el cable de voltaje del sistema EAS se encuentren correctamente conectado a los terminales de la fuente de 28VDC. |  |  |
| Verificar que los cables de alimentación de voltaje de cada conversor serial RS232-422 se encuentren conectados por medio de las borneras de 2 posiciones a un cargador de 12VDC. |  |  |
| Verificar que el Switch Magnum S14P y el ventilador ubicado en la parte trasera de la fuente de 28VDC se encuentren conectados a un cargador de 12VDC. |  |  |
| Verificar que los cortapicos se encuentran instalados en la mesa móvil se encuentren conectados en serie. |  |  |
| Alimentar los cortapicos con 110VAC y encenderlos |  |  |
| Encender la fuente de voltaje de 28VDC y verificar que los conversores RS232-422, el Switch y el ventilador de la fuente de 28VDC se encuentren encendidos, que el sistema EAS se encuentre energizado correctamente escuchando el sonido de los ventiladores internos del sistema EAS. |  |  |
| Prender la estación GMT halando el botón ON/OFF de la GMT hacia adelante y luego girarlo a la izquierda. |  |  |
| En el UAV-GAVILÁN Verificar que las conexiones del sistema de comunicaciones se encuentre correctamente conectados según los diagramas de conexión de la memoria técnica realizada del sistema de comunicaciones prototipo UAV gavilán. |  |  |
| En el UAV GAVILÁN verificar que el sistema de energía se encuentre entregando los voltajes requeridos para el sistema de comunicaciones como son 28VDC (estación AMT, C-RIO) y 12VDC (Sensores para la instrumentación y GPS). |  |  |
| En el UAV GAVILÁN presionar el botón de Data link y verificar que los LEDS indicadores del C-RIO se enciendan. |  |  |
| Proceder a enfriar el AMT y el AP con un ventilador para evitar el sobrecalentamiento de los equipos. |  |  |
| En la estación de mando y control terrena EMCT verificar que se encuentre conectados todos los equipos según los diagramas de conexión de la memoria técnica realizada del data link. |  |  |
| En el servidor de comunicaciones ubicado en la estación EMCT abrir un navegador web y poner en la pestaña la dirección IP 192.168.0.215 |  |  |
| El navegador web pedirá un nombre de usuario y contraseña y se debe ingresar la siguiente. User: Administrator Password: 1Cid1Fae |  |  |
| En el navegador web se mostrara toda la configuración del sistema EnerLinks y el estado que se encuentra. |  |  |
| Luego de verificar que todo el sistema de comunicaciones EnerLinks se encuentre funcionando correctamente proceder a guardar los componentes del sistema cumpliendo con los siguientes pasos: |  |  |
| Apagar los equipos de comunicaciones del UAV-GAVILÁN halando el botón de Data link. |  |  |
| Retirar el ventilador de la AMT y el AP ubicados en el UAV-GAVILAN. |  |  |
| Apagar la GMT halando el botón de ON/OFF hacia adelante y luego girarlo a la derecha |  |  |
| Apagar la fuente de 28VDC la misma apagara la el sistema EAS y la estación GMT. |  |  |
| Apagar los cortapicos ubicados en la mesa móvil. |  |  |
| Bajar el trípode que sostiene el sistema EAS y proceder a desconectar los cables de RF, control y energía que se conectan a la estructura del sistema EAS. |  |  |
| Acercar la caja de almacenamiento del sistema EAS al trípode y proceder a abrirla. |  |  |
| Abrir la tapa de protección de equipos del sistema EAS y sacar el dipolo de la antena parabólica aflojando los tornillos de sujeción del dipolo, y guardar dentro de la caja de transporte y protección del sistema EAS |  |  |
| Cerrar la tapa de protección de equipos del sistema EAS y ajustar el tornillo de sujeción |  |  |
| Aflojar los tornillos de la base que sostienen la antena omnidireccional. Y girara la base con la antena hacia abajo. |  |  |
| Asegurar la base de la antena omnidireccional contra la estructura del sistema EAS ajustando los tornillos propios de la base. |  |  |
| Retirar del trípode la estructura del sistema EAS y colocar cuidadosamente dentro de la caja de transporte y protección del sistema EAS ingresando primero la antena parabólica y luego la base. |  |  |
| Cerrar la caja de transporte y protección del sistema EAS y asegurarla con los sujetadores. |  |  |
| Desconectar el cortapicos del rollo de cable de 110VAC. |  |  |
| Desconectar las borneras de 5 posiciones de los conversores RS232-422, además del conector BNC macho insertado en el canal V1/Y de video de la GMT, y finalmente desconectar los conectores RJ45 del Switch Magnum S14P. |  |  |
| Sujetar los extremos del cable que contienen las borneras, el conector RJ45 y el conector BNC con los sujetadores de cable ubicado en el extremo del rollo de cable de datos. |  |  |
| En la EMCT desconectar la el cable del rollo de 110VAC, y desconectar los conectores militares de 10 posiciones y el conector BNC colocados en la caja de distribución de datos. |  |  |
| En la mesa móvil enrollar el cable de alimentación de 110VAC, y los cables del rollo de cables de datos. |  |  |
| Desconectar los conectores de RF, video, energía, control del sistema EAS, y conector de comunicaciones de la estación GMT. |  |  |
| Enrollar los cables de RF, control y energía del sistema EAS sobre la mesa móvil. |  |  |
| Retirar la GMT de la mesa móvil y guardarla. |  |  |
| ELABORADO: FIRMA NOMBRE: ING. BENJAMÍN ARAUJO CARGO: COMUNICACIONES FECHA: 2014-01-14 | 16. APROBADO: FIRMA: NOMBRE: MAYO. ING. MIGUEL JATIVA CARGO: JEFE DEL DPTO. ING. ELECTRÓNICA FECHA: 2007-02-01 | 17. VISTO BUENO FIRMA: MAYO.ING.EDWIN VINUEZA GERENTE CID-FAE FECHA:2007-02-01 |

DIRECCIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

ORDEN DE INGENIERÍA: ARMADO DE LA ESTACIÓN TERRENA GMT.

GRÁFICO N: 01

SECCIÓN: LABORATORIO DE COMUNICACIONES

Figura Nª 1: Caja de almacenamiento del sistema de antena de tierra EAS

Figura Nª 2: Elementos que contiene la caja de almacenamiento del sistema de antena de tierra EAS

Figura Nª 3: Conexión de los cables de RF, control y energia del Sistema de antena de tierra EAS.

Figura Nª 4: Sistema de antena de tierra EAS vista tracera.

Figura Nª 5: Sistema de antena de tierra EAS vista lateral.

Figura Nª 6: Mesa móvil del sistema de comunicaciones EnerLinks, vista frontal.

Figura Nª 7: Mesa móvil del sistema de comunicaciones EnerLinks, vista trasera.

Figura Nª 8: Caja de distribución de datos empotrada en la parte delantera inferior de la EMCT.

Figura Nª 9: rollo de cables de datos sistema EnerLinks.

Figura Nª 10: Conexión de los conversores RS232-422 y el Switch Magnum de 4 puertos.

Figura Nª 11: Conexión de los cables de RF, control, energía, video, y datos de la estación GMT.

Componentes PART NUMBER DESCRIPCIÓN CANTIDAD MS3124F10-6P PLUG 01 EA NAS43001-25FC SPACER 04 EA MS35206-132 SCREW 04 EA SIGNAL WARNING TARJETA ELECTRÓNICA 01 EA PLACA AV-003 PLACA DE IDENTIFICACION 01 EA